云南省交通运输厅文件

云交基建[2009]386号

云南省交通运输厅关于印发《云南省公路基本建设项目概算预算编制办法补充规定》的通知

各州市交通局，厅属有关单位：

根据交通运输部《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG B06-2007）精神，结合我省具体情况，制定了《云南省公路基本建设项目概算预算编制办法补充规定》（以下简称《补充规定》）。现印发给你们，请遵照执行。并将执行中的有关事宜通知如下：

一、本《补充规定》适用于云南省内投资新建、改建地方公路工程基本建设项目概算、预算的编制和管理。

二、本《补充规定》与交通运输部2007年发布的《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG B06-2007）、《公路工程概算定额》（JTG/T B06-01-2007）、《公路工程预算定额》（JTG/T B06-02-2007）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T B06-03-2007）同时配套执行。执行日期自2009年7月1日起。我厅1997年颁发的《<关于公路基本建设工程概算、预算编制办法>补充规定的通知》（云交基建[1997]373号）同时废止。

三、本《补充规定》由省交通运输厅定额站负责解释。

各单位在使用中有何问题和建议，请及时函告省交通运输厅定额站，以便修改完善。

附件：《云南省公路基本建设项目概算预算编制办法补充规定》

二00九年六月二日（章）

主题词：公路 概算 预算 补充规定 通知

抄送：交通运输部

云南省交通运输厅                                            2009年6月2日印发

排印：朱丽琼                          校对：甘英                     共印10份

云南省公路基本建设项目

概算预算编制办法补充规定

2009-06-1发布                   2009-07-01实施

云 南 省 交 通 运 输 厅

目  录

第一章  总则…………………………………………………………………………1

第二章  建筑安装工程费……………………………………………………………1

一、直接费………………………………………………………………………1

二、间接费………………………………………………………………………5

三、利润…………………………………………………………………………7

四、税金…………………………………………………………………………8

第三章  设备工具器具及家具购置费………………………………………………8

一、设备工具器具购置费………………………………………………………8

二、办公和生活用家具购置费…………………………………………………9

第四章  工程建设其他费用…………………………………………………………9

一、土地征用及坼迁补偿费……………………………………………………9

二、建设项目管理费……………………………………………………………9

1、建设单位（业主）管理费 ……………………………………………9

2、竣（交）工验收试验检测费 …………………………………………10

三、研究试验费…………………………………………………………………10

四、建设项目前期工作费………………………………………………………10

五、专项评价（估）费…………………………………………………………10

六、生产人员培训费……………………………………………………………10

第四章  预备费………………………………………………………………………12

附录表1 《云南省公路工程机械台班车船税计费标准》…………………………13

附录表2 《公路养护设备配备调查表》……………………………………………18

第一章    总    则

一、根据交通部《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG B06-2007）（以下简称“07编办”），结合云南公路工程建设的实际，为规范文件编制，有效控制建设项目投资，特制定本补充规定。

二、本《补充规定》适用于云南省内投资新建、改建地方公路工程基本建设项目概算、预算的编制和管理。

三、工程项目类别划分

根据公路等级、工程技术复杂程度及质量标准分为两类，按工程项目类别计算各项费用。

一类工程：高速公路、一级公路。

二类工程：二级公路、三级公路、四级公路。

四、费率标准分类

1、一类工程标准；除人工费、高原地区施工增加费，间接费中的规费、设备工具器具及家具购置费、工程建设其他费用等应按本补充规定执行外，其余一律按部颁规定执行。

2、二类工程标准；按本补充规定执行外，其余一律按部颁规定执行。

五、编制概、预算时，如遇定额缺项，按有关规定编制补充概算或预算定额，应将有关基础资料随概、预算文件一并上报。

六、概、预算文件报表应按部颁“07编办”中概、预算项目表及封面目录表格样式规定执行。

七、概、预算文件必须由取得相应资格的公路工程造价人员编审并签章，应采用交通主管部门公示的软件编制，并将电子文件随概、预算文件一并上报。

第二章    建筑安装工程费

一、直接费

（一）直接工程费

1、人工费（元/工日）见表1-1：

表1-1   人工费标准

| 项目 | 单位 | 一类 | 二类 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高速公路、一级公路 | 二、三、四级公路 |
| 人工费单价 | 元/工日 | 45.38 | 42.71 |

人工费单价标准由云南省交通运输厅适时调整发布，该人工费单价仅作为编制工程概算、预算的依据，不作为施工企业实发工资的依据。

2、材料费

材料预算价格由材料原价、运杂费、场外运输损耗、采购及仓库保管费组成。

（1）材料原价

各类工程材料原价应根据公路建设项目实际与市场情况等按云南省交通厅公路工程定额站发布的《云南省交通建设材料指导价》确定；自采加工材料按设计成品率及相关定额进行分析计算，当有社会供应与自采加工两种方式时，应经济分析后取用经济合理的价格。

（2）运杂费

1）各类工程各种材料运价统一按照社会运输计算。或按原省物价局、省交通厅云交财[1990]285号与云价费发[1993]34号通知执行,亦可参照表1-2办理：

表1-2   公路货物运价表                  单位：（元/吨·公里）

| 货物分类 | 一类货物 | 二类货物 | 三类货物 | 特种货物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运 价 | 0.59 | 0.65 | 0.69 | 0.74 |

表列运价仅作为编制工程概算、预算的依据，不作为工程实际支付的依据。运输货物必须经过收费公路时，其通行费可按照实际收费标准换算后计入运杂费中。

一类货物：砂、片石、砾(碎)石、石屑、卵石、土等；

二类货物：钢材、沥青、木材、柴草、砖、瓦、块石（料石）、生石灰、煤、泥、水泥、矿粉、粉煤灰、水泥制品等；

三类货物：橡胶制品、交电器材、机器设备、装饰石料、瓷砖、玻璃等、反光玻璃珠、底油、环氧树脂等；

特种货物：爆炸物品，汽柴油、重油、长大笨重货物。

2）装卸费采用标准参照表1-3执行

表1-3   各类货物装卸费表                   单位：（元/吨）

| 货 等 项 目 | 一类货物 | 二类货物 | 三类货物 | 特种货物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 装 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.3 |
| 卸 | - | 2.4 | 2.7 | 3.3 |
| 装 卸 | 2.1 | 4.8 | 5.4 | 6.6 |

注：一类货物及二类货物中块石、生石灰、煤、粉煤灰、泥等当采用自卸汽车运输时不计卸费。

3、施工机械使用费

各类工程公路工程施工机械台班预算价格应按交通部公布的《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T B06-03－2007）计算。其中，不变费用按定额规定费用计算，可变费用中的台班人工费工日单价，按表1-1人工费标准计算，动力燃料费用按材料费的计算规定计算，车船使用税按附录表1计算。

（二）其他工程费

1、高原地区施工增加费

考虑到我省地理条件，一类、二类工程高原地区施工增加费以海拔高度2000米以上的上作为计算起点。高原地区施工增加费以各类工程的人工费和机械使用费之和为基数，按表2-1的费率计算。

表2-1   高原地区施工增加费费率表（%）

| 工程类别 | 海拔高度（m） |
| --- | --- |
|  | 2001-2500 | 2501-3000 | 3001-3500 | 3501以上 |
| 人工土方 | 7.00 | 13.25 | 19.75 | 29.75 |
| 机械土方 | 6.56 | 12.6 | 18.66 | 25.6 |
| 汽车运输 | 6.50 | 12.5 | 18.50 | 25.00 |
| 人工石方 | 7.00 | 13.25 | 19.75 | 29.75 |
| 机械石方 | 6.71 | 12.82 | 19.03 | 27.01 |
| 高级路面 | 6.58 | 12.61 | 18.69 | 25.72 |
| 其他路面 | 6.73 | 12.84 | 19.07 | 27.15 |
| 构造物I | 6.87 | 13.06 | 19.44 | 28.56 |
| 构造物II | 6.77 | 12.90 | 19.17 | 27.54 |
| 构造物III | 6.73 | 12.85 | 19.08 | 27.19 |
| 技术复杂大桥 | 6.70 | 12.81 | 19.01 | 26.94 |
| 隧道 | 6.76 | 12.9 | 19.16 | 27.50 |
| 钢材及钢结构 | 6.78 | 12.92 | 19.20 | 27.66 |

2、行车干扰工程施工增加费

新建工程项目不计行车干扰费，改建工程应采用可行的安全保通措施尽量考虑社会交通车辆绕行；确实无法绕行时，方可计列行车干扰费；部分区段，工程受干扰的应加权计算并在编制说明中述清楚。

行车干扰工程施工增加费。以受干扰的各类工程的人工费和机械使用费之和为基数，二类工程按表2-2的费率计算。

表2-2 行车干扰工程施工增加费费率表（%）

| 工程类别 | 施工其间平均每昼夜双向行车次数（汽车、畜力车合计） |
| --- | --- |
|  | 100-500 | 501-1000 | 1001-2000 | 2001以上 |
| 人工土方 | 1.64 | 2.46 | 3.28 | 4.10 |
| 机械土方 | 1.39 | 2.19 | 3.00 | 3.89 |
| 汽车运输 | 1.36 | 2.09 | 2.85 | 3.75 |
| 人工石方 | 1.66 | 2.40 | 3.33 | 4.06 |
| 机械石方 | 1.16 | 1.71 | 3.28 | 3.19 |
| 高级路面 | 1.24 | 1.87 | 2.50 | 3.11 |
| 其他路面 | 1.17 | 1.77 | 2.36 | 2.94 |
| 构造物I | 0.94 | 1.41 | 1.89 | 2.36 |
| 构造物II | 0.95 | 1.43 | 1.90 | 2.37 |
| 构造物III | 0.95 | 1.42 | 1.90 | 2.37 |
| 技术复杂大桥 | - | - | - | - |
| 隧道 | - | - | - | - |
| 钢材及钢结构 | - | - | - | - |

3、临时设施费

临时设施费以各类工程的直接工程费之和为基数，二类工程按表2-3的费率计算。

表2－3    临时设施费费率表（%）

| 工程类别 | 费率类别 | 工程类别 | 费率类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人工土方 | 1.18 | 构造物I | 1.91 |
| 机械土方 | 1.07 | 构造物II | 2.34 |
| 汽车运输 | 0.69 | 构造物III | 4.36 |
| 人工石方 | 1.20 | 技术复杂大桥 | 2.92 |
| 机械石方 | 1.48 | 隧道 | 2.57 |
| 高级路面 | 1.44 | 钢材及钢结构 | 1.86 |
| 其他路面 | 1.40 |  |  |

4、施工辅助费

施工辅助费以各类工程的直接工程费之和为基数，二类工程按表2-4的费率计算。

表2-4   施工辅助费费率表（%）

| 工程类别 | 费率类别 | 工程类别 | 费率类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人工土方 | 0.71 | 构造物I | 1.04 |
| 机械土方 | 0.39 | 构造物II | 1.25 |
| 汽车运输 | 0.13 | 构造物III | 2.42 |
| 人工石方 | 0.68 | 技术复杂大桥 | 1.68 |
| 机械石方 | 0.37 | 隧道 | 1.23 |
| 高级路面 | 0.64 | 钢材及钢结构 | 0.45 |
| 其他路面 | 0.59 |  |  |

5、工地转移费

# 工地转移费以各类工程的直接工程费之和为基数，二类工程按表2-5的费率计算。(转移距离50km以内的不计列)。

表2-5 工地转移费费率表（%）

| 工程类别 | 工地转移距离（km） |
| --- | --- |
|  | 50 | 100 | 300 | 500 | 每增加100 |
| 人工土方 | 0.10 | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.02 |
| 机械土方 | 0.33 | 0.44 | 0.68 | 0.89 | 0.05 |
| 汽车运输 | 0.20 | 0.26 | 0.40 | 0.53 | 0.03 |
| 人工石方 | 0.10 | 0.14 | 0.21 | 0.29 | 0.02 |
| 机械石方 | 0.23 | 0.28 | 0.48 | 0.63 | 0.04 |
| 高级路面 | 0.40 | 0.54 | 0.85 | 1.11 | 0.08 |
| 其他路面 | 0.36 | 0.49 | 0.77 | 1.00 | 0.07 |
| 构造物I | 0.36 | 0.49 | 0.77 | 1.00 | 0.07 |
| 构造物II | 0.43 | 0.58 | 0.91 | 1.19 | 0.08 |
| 构造物III | 0.85 | 1.15 | 1.80 | 2.35 | 0.16 |
| 技术复杂大桥 | 0.75 | 1.01 | 1.58 | 2.06 | 0.14 |
| 隧道 | 0.52 | 0.71 | 1.11 | 1.45 | 0.10 |
| 钢材及钢结构 | 0.47 | 0.63 | 0.98 | 1.28 | 0.08 |

二、间接费

间接费由规费和企业管理费两项组成。

（一）规费

各项规费以各类工程的人工费之和为基数，按表3-1费率。规费费率标准只作为编制概预算之用，施工企业应按国家有关规定缴纳。一类、二类工程均按下表执行。

表3－1  规费费率表（%）

| 规费名称 | 养老保险费 | 失业保险费 | 医疗保险费 | 住房公积金 | 工伤保险费 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费率（%） | 20 | 2 | 10 | 6 | 1 | 39 |

注：国家及我省对规费有调整时，由云南省交通运输厅适时作出调整。

# （二）企业管理费

企业管理费由基本费用、主副食运费补贴、职工探亲路费、财务费用四项组成。

1、基本费用

基本费用以各类工程的直接费之和为基数，二类工程按表3-2的费率计算。

表3-2   基本费用费率表（%）

| 工程类别 | 费率类别 | 工程类别 | 费率类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人工土方 | 2.69 | 构造物I | 3.55 |
| 机械土方 | 2.61 | 构造物II | 4.42 |
| 汽车运输 | 1.15 | 构造物III | 7.83 |
| 人工石方 | 2.76 | 技术复杂大桥 | 4.72 |
| 机械石方 | 2.62 | 隧道 | 4.22 |
| 高级路面 | 1.53 | 钢材及钢结构 | 1.94 |
| 其他路面 | 2.62 |  |  |

2、主副食运费补贴

# 主副食运费补贴，以各类工程的直接费之和为基数，二类工程按表3-3的费率计算。

表3－3   主副食运费补贴费费率表（%）

| 综合里程 （km） 工程类别 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 每增加10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工土方 | 0.11 | 0.16 | 0.20 | 0.25 | 0.29 | 0.36 | 0.44 | 0.49 | 0.58 | 0.10 |
| 机械土方 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.23 | 0.28 | 0.34 | 0.38 | 0.45 | 0.08 |
| 汽车运输 | 0.09 | 0.13 | 0.16 | 0.21 | 0.24 | 0.29 | 0.36 | 0.40 | 0.47 | 0.09 |
| 人工石方 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.22 | 0.27 | 0.33 | 0.38 | 0.44 | 0.08 |
| 机械石方 | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.27 | 0.32 | 0.36 | 0.42 | 0.08 |
| 高级路面 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.05 |
| 其他路面 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.06 |
| 构造物I | 0.08 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.26 | 0.32 | 0.36 | 0.42 | 0.08 |
| 构造物II | 0.09 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.23 | 0.28 | 0.34 | 0.39 | 0.46 | 0.08 |
| 构造物III | 0.16 | 0.23 | 0.29 | 0.36 | 0.42 | 0.51 | 0.62 | 0.71 | 0.83 | 0.16 |
| 技术复杂大桥 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.28 | 0.32 | 0.37 | 0.07 |
| 隧道 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.07 |
| 钢材及钢结构 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.24 | 0.29 | 0.33 | 0.38 | 0.07 |

表3-3中的综合里程指粮食、燃料、蔬菜、水的全线平均运距的加权平均运距，其计算公式为：

综合里程=粮食运距×0.06+燃料运距×0.09+蔬菜运距×0.15+水运距×0.70

当综合里程数在表列里程之间时，费率可内插计算。

3、职工探亲路费

职工探亲路费，以各类工程类别的直接费之和为基数，二类工程按表3-4的费率计算。

4、财务费用

财务费用以各类工程类别的直接费之和为基数，二类工程按表3-5的费率计算。

表3－4  职工探亲路费费率表（%）

| 工程类别 | 费率类别 | 工程类别 | 费率类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人工土方 | 0.07 | 构造物I | 0.20 |
| 机械土方 | 0.15 | 构造物II | 0.24 |
| 汽车运输 | 0.10 | 构造物III | 0.39 |
| 人工石方 | 0.07 | 技术复杂大桥 | 0.20 |
| 机械石方 | 0.15 | 隧道 | 0.27 |
| 高级路面 | 0.10 | 钢材及钢结构 | 0.11 |
| 其他路面 | 0.11 |  |  |

表3－5   财务费用费率表（%）

| 工程类别 | 费率类别 | 工程类别 | 费率类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人工土方 | 0.18 | 构造物I | 0.30 |
| 机械土方 | 0.17 | 构造物II | 0.32 |
| 汽车运输 | 0.17 | 构造物III | 0.66 |
| 人工石方 | 0.18 | 技术复杂大桥 | 0.46 |
| 机械石方 | 0.16 | 隧道 | 0.39 |
| 高级路面 | 0.22 | 钢材及钢结构 | 0.38 |
| 其他路面 | 0.24 |  |  |

# （三）辅助生产间接费（%）

辅助生产间接费以人工费为基数，二类工程按表3-6 的费率计算。

表3-6   辅助生产间接费（%）

| 费用名称 | 费率类别 |
| --- | --- |
| 辅助生产间接费（%） | 4 |

三、利润

利润，二类工程按直接费与间接费之和扣除规费后按4%计列。

四、税金

税金，（含营业税、城市维护建设税及教育附加税等）按国家和我省的有关规定计算。

第三章    设备工具器具及家具购置费

# 一、设备工具器具购置费

1、收费、通信、监控、供配电系统设备，隧道供电照明、消防、通风设备，由慨预算编制单位根据新建或改建状况计列设备购置清单，包括设备名称、型号、数量、价格；需安装的设备，其安装费用在第一部分建安工程费中计列。

2、养护设备工器具购置费

根据《公路养护技术规范》养护机械要求和项目所在地的养护实际情况配备。

（1）新建项目概、预算参考基本配置费用见表3-1

表3-1新建项目基本配置费用单位：            万元/100公里

| 工程所在地 | 公路等级 |
| --- | --- |
|  | 高速 | 一、二级 | 三、四级 |
| 平原微丘区 | 600 | 400 | 100 |
| 山岭重丘区 | 800 | 500 | 150 |

（2）改建项目，设计单位在勘察设计阶段按附录表2《公路养护设备配备调查表》调查管理养护单位已有的养护机械设备状况，同时结合项目所在地气候、地形条件，参照新建项目每百公里机械配备额度，提出需补充购置的养护机械设备及工器具，并列入甲组文件05-1表。

（3）特殊地区需配置大型特殊养护设备时，根据需要经论证后计列。

# 二、办公和生活用家具购置费

办公和生活用家具购置费适用于国省道新建、改建项目运营初期的收费、养护生产、管理所必须购置的办公和生活用家具购置费。办公及生活用家具购置费见表3-2

表3-2   办公及生活用家具购置费标准表          单位：元/公路公里

| 工程所在地 | 二类工程 |
| --- | --- |
| 全省各州、市、县 | 2500 |

注：改建工程按表列数80%计；一类工程按部颁规定执行。

第四章    工程建设其他费用

一、土地征用及拆迁补偿费

土地征用及拆迁补偿费中的各项费用内容计算标准统一按国家及云南省人民政府颁布的有关规定和标准计算，省人民政府未颁布的有关规定和标准的费用内容，可按项目所在地区州（市）人民政府颁布的有关规定和标准计算，省、州（市）人民政府均未颁布有关规定和标准的费用内容，可参照项目所在地县（市、区）人民政府统一颁布的有关规定和标准计算。同时在造价文件中应说明取费依据和标准。

# 二、建设项目管理费

1、建设单位（业主）管理费

1）、建设单位管理费

建设单位（业主）管理费建筑安装工程费总额为基数，二类工程按表4-1的费率，以累进办法计算。

表4－1  建设单位（业主）管理费费率表

| 第一部分建筑安装 工程费总额 （万元） | 费率% | 算例（万元） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 建筑安装工程费 | 建设单位（业主）管理费 |
| 500以下 | 2.61 | 500 | 500×2.61％＝13.05 |
| 501～1000 | 2.05 | 1000 | 13.05+500×2.05％=23.33 |
| 1001～5000 | 1.64 | 5000 | 23.33+4000×1.64％=88.9 |
| 5001～10000 | 1.38 | 10000 | 88.9+5000×1.38％=157.9 |
| 10001～30000 | 1.14 | 30000 | 157.9+20000×1.14％=385.9 |
| 30001～50000 | 0.95 | 50000 | 385.9+20000×0.95％=575.9 |
| 50001～100000 | 0.71 | 100000 | 575.9+50000×0.71％=930.9 |
| 100000以上 | 0.57 | 110000 | 930.9+10000×0.57％=987.9 |

注: 一类工程按部颁规定执行。

2）、竣（交）工验收试验检测费。按表4—2的费额计算

表4—2竣（交）工验收试验检测费标准表

| 项目 | 二类工程 |
| --- | --- |
| 费额标准（元/公路公里） | 4000 |

注: 一类工程按部颁规定执行。

三、研究试验费

原则上不计列该项费用，确需要研究实验验证设计基础资料的，可据实列计研究试验费。

四、建设项目前期工作费

1、建设单位在勘察委托书或勘察招标文件中需明确勘察的内容范围。并明确地质钻探的内容及取费标准的依据。

2、建设项目前期工作费应按项目建议书、初步设计和施工图设计、招标文件等六项分别附列清单及计算式。

建设项目前期工作费用应执行国家颁发的收费标准及相关行业部门的规定，按表4-3公路建设工程前期工作费用计算表进行编制，并列入甲组文件06-1表。

五、专项评价（估）费

1、工程可行性研究阶段需研究并明确专项评价（估）的项目及级别，在总说明中明确取费依据。

2、专项评价（估）项目及费用计算应附评价（估）报告（意见）、及费用清单，专项评价（估）费用应执行国家颁发的收费标准和有关规定，及相应的技术服务协议（或合同）等，按表4-5公路建设工程专项评价(估)费用计算表进行编制。并列入甲组文件06-2表。

六、生产人员培训费

1、该项生产人员包括收费、养护的管理人员和生产人员。

2、人员数量由建设单位和设计单位在勘察设计时，按设计文件编制办法要求确定管理养护机构设置和人员编制、定员标准，并附详细清单。

表4-3   公路建设工程前期工作费用计算表

| 项目名称： 公路等级: 编制日期: 工程规模依据： |
| --- |
| 序号 | 工作内容 | 费用及计算式(万元) |
|  | 前期工作费用 |  |
| 一 | “预可”、“工可”编制费 |  |
| 1 | “预可”编制费 | 国家规定或合同金额计列 |
| 2 | “工可”编制费 | 国家规定或合同金额计列 |
| 3 | 投资估算编制及其他费用 | 国家规定或合同金额计列 |
| 二 | 初步设计勘察设计费 |  |
| 1 | 勘察费 | 国家规定或合同金额计列 |
|  | 其中地质勘探费用 | 国家规定或合同金额计列 |
| 2 | 设计费 | 国家规定或合同金额计列 |
| 3 | 概算编制及调整概算费用 | 国家规定或合同金额计列 |
| 三 | 施工图勘察设计费 |  |
| 1 | 勘察费 | 国家规定或合同金额计列 |
|  | 其中地质勘探费用 | 国家规定或合同金额计列 |
| 2 | 设计费 | 国家规定或合同金额计列 |
| 3 | 预算编制费用 | 国家规定或合同金额计列 |
| 四 | 招标文件及标底（控制价）编制费用 | 国家规定或合同金额计列 |
| 五 | 勘察设计监理费 | 国家规定或合同金额计列 |
| 六 | 公路建设造价文件审查费 | 以概算建筑安装工程费总额为基数的0.04%计列. |
| 前期工作费用合计（一～六费） |  |

注：1、表中各项费用不得超过国家标准计算费用，没有标准的合同费用要进行成本分析。

2、本表系工程建设其他费用及回收金额计算表（06表）的附表06-1表。

表4-5   公路建设工程专项评价(估)费用计算表

| 项目名称： 公路等级: 编制日期: 工程规模依据： |
| --- |
| 序号 | 工作内容 | 费用及计算式(万元) |
|  | 专项评价(估)费 | * |
| 一 | 环境影响评价费 | 国家规定或合同金额计列 |
| 二 | 水土保持评估费 | 国家规定或合同金额计列 |
| 三 | 地震安全性评价费 | 国家规定或合同金额计列 |
| 四 | 地质灾害性评价费 | 国家规定或合同金额计列 |
| 五 | 压覆重要矿床评估费 | 国家规定或合同金额计列 |
| 六 | 文物勘察费 | 国家规定或合同金额计列 |
| 七 | 通航论证费 | 国家规定或合同金额计列 |
| 八 | 行洪论证（评估）费 | 国家规定或合同金额计列 |
| 九 | 使用林地可研报告编制费 | 国家规定或合同金额计列 |
| 十 | 用地预审报告编制费 | 国家规定或合同金额计列 |
| 十一 | 其他 |  |

注：1、表中各项费用不得超过国家标准计算费用，没有标准的合同费用要进行成本分析。

2、本表系工程建设其他费用及回收金额计算表（06表）的附表06-2表。

第五章    预备费

预备费由差价预备费及预备费两部分组成。需动用预备费时，应按规定报经部门核定批准。

附录表1

云南省公路工程机械台班车船税计费标准

| 序号 | 机械代号 | 机械名称 | 车船税计量吨位 （t） | 年工作台班 | 车船税合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1013 | 推土机 | 轮胎式 | 功率（kW） | 135以内 | 15.8 | 200 | 4.74 |
| 2 | 1014 |  |  |  | 160以内 | 17.4 | 200 | 5.22 |
| 3 | 1040 | 单斗挖掘机 | 轮胎式 | 斗容量（m3） | 0.2 | 7 | 230 | 1.83 |
| 4 | 1041 |  |  |  | 0.4 | 12.5 | 230 | 3.26 |
| 5 | 1042 |  |  |  | 0.6 | 16.5 | 230 | 4.30 |
| 6 | 1047 | 装载机 | 轮胎式 | 斗容量（m3） | 0.5 | 4.3 | 240 | 1.08 |
| 7 | 1048 |  |  |  | 1 | 6.55 | 240 | 1.64 |
| 8 | 1049 |  |  |  | 1.5 | 9.5 | 240 | 2.38 |
| 9 | 1050 |  |  |  | 2 | 12.8 | 240 | 3.20 |
| 10 | 1051 |  |  |  | 3 | 16.5 | 240 | 4.13 |
| 11 | 1052 |  |  |  | 3.5 | 19 | 240 | 4.75 |
| 12 | 1053 |  |  |  | 2 | 13.5 | 240 | 3.38 |
| 13 | 1054 |  |  |  | 3 | 20.5 | 240 | 5.13 |
| 14 | 1056 | 平地机 | 功率（kw） | 90以内 | 8.4 | 200 | 2.52 |
| 15 | 1057 |  |  | 120以内 | 13.65 | 200 | 4.10 |
| 16 | 1058 |  |  | 150以内 | 13.70 | 200 | 4.11 |
| 17 | 1059 |  |  | 200以内 | 16.5 | 200 | 4.95 |
| 18 | 1060 |  |  | 220以内 | 18.50 | 200 | 5.55 |
| 19 | 1069 | 拖拉机 | 轮胎式 | 功率（kw） | 21以内 | 1.40 | 200 | 0.42 |
| 20 | 1070 |  |  |  | 41以内 | 2.75 | 200 | 0.83 |
| 21 | 1185 | 液态沥青 运输车 | 容量（L） | 4000以内 | 5 | 200 | 1.50 |
| 22 | 1186 |  |  | 7000以内 | 6 | 200 | 1.80 |
| 23 | 1187 |  |  | 9000以内 | 8 | 200 | 2.40 |
| 24 | 1188 |  |  | 22000以内 | 15 | 200 | 4.50 |
| 25 | 1192 | 沥青洒布车 | 容量（L） | 2000以内 | 2.5 | 150 | 1.00 |
| 26 | 1193 |  |  | 4000以内 | 4 | 150 | 1.60 |
| 27 | 1194 |  |  | 6000以内 | 6 | 150 | 2.40 |
| 28 | 1195 |  |  | 8000以内 | 8 | 150 | 3.20 |
| 29 | 1027 | 热熔标线设备 | 含热熔釜标线车BJ-130、油涂抹器动力设备 | 2.5 | 150 | 1.00 |
| 30 | 1232 | 画线车 | 汽车式 |  | 2.5 | 150 | 1.00 |
| 31 | 1258 | 路面清扫车 | 机动 |  | 5 | 180 | 1.67 |
| 32 | 1260 | 道路养护车 |  |  | 4.6 | 180 | 0.83 |

续上表

| 序号 | 机械代号 | 机械名称 | 车船税计量吨位（t） | 年工作台班 | 车船税合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 1297 | 散装水泥车 | 装载质量（t） | 5以内 | 5 | 200 | 1.38 |
| 34 | 1298 |  |  | 8以内 | 7.21 | 200 | 2.16 |
| 35 | 1299 |  |  | 10以内 | 9.65 | 200 | 2.90 |
| 36 | 1300 |  |  | 15以内 | 13.5 | 200 | 4.05 |
| 37 | 1301 |  |  | 20以内 | 18 | 200 | 5.40 |
| 38 | 1302 |  |  | 26以内 | 23 | 200 | 6.90 |
| 39 | 1304 | 混凝土 搅拌运输车 | 容量（m3） | 3以内 | 9.4 | 200 | 2.82 |
| 40 | 1305 |  |  | 4以内 | 10.5 | 200 | 3.15 |
| 41 | 1306 |  |  | 5以内 | 12.3 | 200 | 3.69 |
| 42 | 1307 |  |  | 6以内 | 12.5 | 200 | 3.75 |
| 43 | 1308 | 混凝土 输送泵车 | 排量（m3/h） | 60以内 | 12.5 | 200 | 3.75 |
| 44 | 1309 |  |  | 75以内 | 15.4 | 200 | 4.62 |
| 45 | 1310 |  |  | 90以内 | 23.5 | 200 | 7.05 |
| 46 | 1370 | 载货汽车 | 装载质量（t） | 2以内 | 2.08 | 240 | 0.52 |
| 47 | 1371 |  |  | 3以内 | 2.5 | 240 | 0.63 |
| 48 | 1372 |  |  | 4以内 | 3.7 | 240 | 0.93 |
| 49 | 1373 |  |  | 5以内 | 4.08 | 240 | 1.02 |
| 50 | 1374 |  |  | 6以内 | 4.8 | 240 | 1.20 |
| 51 | 1375 |  |  | 8以内 | 6.4 | 240 | 1.60 |
| 52 | 1376 |  |  | 10以内 | 7.82 | 240 | 1.96 |
| 53 | 1377 |  |  | 12以内 | 9.24 | 240 | 2.31 |
| 54 | 1378 |  |  | 15以内 | 11 | 240 | 2.75 |
| 55 | 1379 |  |  | 20以内 | 12 | 240 | 3.00 |
| 56 | 1382 | 自卸汽车 | 装载质量（t） | 3以内 | 3 | 210 | 0.86 |
| 57 | 1383 |  |  | 5以内 | 4.8 | 210 | 1.37 |
| 58 | 1384 |  |  | 6以内 | 5.75 | 210 | 1.64 |
| 59 | 1385 |  |  | 8以内 | 7.5 | 210 | 2.14 |
| 60 | 1386 |  |  | 10以内 | 10 | 210 | 2.86 |
| 61 | 1387 |  |  | 12以内 | 11 | 210 | 3.14 |
| 62 | 1388 |  |  | 15以内 | 12.5 | 210 | 3.57 |
| 63 | 1389 |  |  | 18以内 | 13.5 | 210 | 3.86 |
| 64 | 1390 |  |  | 20以内 | 15.4 | 210 | 4.40 |
| 65 | 1392 | 平板拖车组 | 装载质量（t） | 15以内 | 13.6 | 160 | 5.10 |
| 66 | 1393 |  |  | 20以内 | 19.5 | 160 | 7.31 |
| 67 | 1394 |  |  | 30以内 | 28.8 | 160 | 10.80 |

续上表

| 序号 | 机械代号 | 机械名称 | 车船税计量吨位（t） | 年工作台班 | 车船税合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | 1395 | 平板拖车组 | 装载质量（t） | 40以内 | 37 | 160 | 13.88 |
| 69 | 1396 |  |  | 60以内 | 56.5 | 160 | 21.19 |
| 70 | 1397 |  |  | 80以内 | 71.3 | 160 | 26.74 |
| 71 | 1398 |  |  | 100以内 | 88.2 | 160 | 33.08 |
| 72 | 1400 | 运油汽车 | 容量（L） | 5000以内 | 4.85 | 200 | 4.16 |
| 73 | 1401 |  |  | 8000以内 | 8 | 200 | 2.40 |
| 74 | 1402 | 加油汽车 | 容量 （L） | 5000以内 | 4.9 | 200 | 1.47 |
| 75 | 1403 |  |  | 8000以内 | 8 | 200 | 2.40 |
| 76 | 1404 | 洒水汽车 | 容量（L） | 4000以内 | 4.85 | 200 | 1.46 |
| 77 | 1405 |  |  | 6000以内 | 5.9 | 200 | 1.77 |
| 78 | 1406 |  |  | 8000以内 | 8 | 200 | 2.40 |
| 79 | 1407 |  |  | 10000以内 | 9.5 | 200 | 2.85 |
| 80 | 1408 | 机动翻斗车 | 装载质量（t） | 1.0以内 | 1 | 220 | 0.27 |
| 81 | 1409 |  |  | 1.5以内 | 1.2 | 220 | 0.33 |
| 82 | 1410 |  |  | 2.0以内 | 1.6 | 220 | 0.44 |
| 83 | 1415 | 手扶拖拉机 | 带斗 | 功率 9（kW） | 0.5 | 220 | 0.14 |
| 84 | 1440 | 轮胎式 起重机 | 提升质量（t） | 8以内 | 9.5 | 200 | 2.85 |
| 85 | 1441 |  |  | 16以内 | 12 | 200 | 3.60 |
| 86 | 1442 |  |  | 20以内 | 14 | 200 | 4.20 |
| 87 | 1443 |  |  | 25以内 | 16 | 200 | 4.80 |
| 88 | 1444 |  |  | 40以内 | 21 | 200 | 6.30 |
| 89 | 1445 |  |  | 50以内 | 30 | 200 | 9.00 |
| 90 | 1446 |  |  | 60以内 | 37 | 200 | 11.10 |
| 91 | 1449 | 汽车式 起重机 | 提升质量（t） | 5以内 | 7.9 | 200 | 2.37 |
| 92 | 1450 |  |  | 8以内 | 9.2 | 200 | 2.76 |
| 93 | 1451 |  |  | 12以内 | 16 | 200 | 4.80 |
| 94 | 1452 |  |  | 16以内 | 20 | 200 | 6.00 |
| 95 | 1453 |  |  | 20以内 | 24 | 200 | 7.20 |
| 96 | 1454 |  |  | 25以内 | 26 | 200 | 7.80 |
| 97 | 1455 |  |  | 30以内 | 28 | 200 | 8.40 |
| 98 | 1456 |  |  | 40以内 | 36 | 200 | 10.80 |
| 99 | 1457 |  |  | 50以内 | 45 | 200 | 13.50 |
| 100 | 1458 |  |  | 75以内 | 65 | 200 | 19.50 |
| 101 | 1461 | 高空作业车 | 最大作业高度（m） | 10以内 | 3 | 180 | 1.00 |
| 102 | 1462 |  |  | 15以内 | 5 | 180 | 1.67 |

续上表

| 序号 | 机械代号 | 机械名称 | 车船税计量吨位（t） | 年工作台班 | 车船税合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103 | 1463 | 高空作业车 | 最大作业高度（m） | 20以内 | 8 | 180 | 48.00 |
| 104 | 1607 | 汽车式钻孔机 | 钻孔直径（mm） | 1000以内 | 7.38 | 200 | 2.21 |
| 105 | 1608 |  |  | 2000以内 | 9.5 | 200 | 2.85 |
| 106 | 1851 | 内然拖轮 | 功率（kW） | 44以内 | 30 | 230 | 1.96 |
| 107 | 1852 |  |  | 88以内 | 60 | 230 | 3.91 |
| 108 | 1853 |  |  | 147以内 | 100 | 230 | 6.52 |
| 109 | 1854 |  |  | 176以内 | 120 | 230 | 7.83 |
| 110 | 1855 |  |  | 221以内 | 150 | 230 | 9.78 |
| 111 | 1856 |  |  | 294以内 | 200 | 230 | 13.04 |
| 112 | 1857 |  |  | 368以内 | 250 | 230 | 2.17 |
| 113 | 1858 |  |  | 441以内 | 300 | 230 | 2.61 |
| 114 | 1859 |  |  | 588以内 | 385 | 230 | 3.35 |
| 115 | 1860 |  |  | 794以内 | 540 | 230 | 4.70 |
| 116 | 1861 |  |  | 882以内 | 600 | 230 | 5.22 |
| 117 | 1862 |  |  | 1228以内 | 840 | 230 | 7.30 |
| 118 | 1863 |  |  | 1441以内 | 980 | 230 | 8.52 |
| 119 | 1864 |  |  | 1941以内 | 1320 | 230 | 11.48 |
| 120 | 1865 |  |  | 2353以内 | 1600 | 230 | 13.91 |
| 121 | 1866 |  |  | 2500以内 | 1700 | 230 | 14.78 |
| 122 | 1867 |  |  | 2942以内 | 2000 | 230 | 17.39 |
| 123 | 1871 | 工程驳船 | 装载质量（t） | 30以内 | 30 | 230 | 0.20 |
| 124 | 1872 |  |  | 50以内 | 50 | 230 | 0.33 |
| 125 | 1873 |  |  | 80以内 | 80 | 230 | 0.52 |
| 126 | 1874 |  |  | 100以内 | 100 | 230 | 0.65 |
| 127 | 1875 |  |  | 150以内 | 150 | 230 | 0.98 |
| 128 | 1876 |  |  | 200以内 | 200 | 230 | 1.30 |
| 129 | 1877 |  |  | 300以内 | 300 | 230 | 2.61 |
| 130 | 1878 |  |  | 400以内 | 400 | 230 | 3.48 |
| 131 | 1879 |  |  | 500以内 | 500 | 230 | 4.35 |
| 132 | 1880 |  |  | 600以内 | 600 | 230 | 5.22 |
| 133 | 1881 |  |  | 800以内 | 800 | 230 | 6.96 |
| 134 | 1882 |  |  | 1000以内 | 1000 | 230 | 8.70 |
| 135 | 1883 |  |  | 1500以内 | 1500 | 230 | 13.04 |
| 136 | 1884 |  |  | 2000以内 | 2000 | 230 | 17.39 |
| 137 | 1885 |  |  | 3000以内 | 3000 | 230 | 26.09 |

续上表

| 序号 | 机械代号 | 机械名称 | 车船税计量吨位（t） | 年工作台班 | 车船税合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 138 | 1886 | 工程驳船 | 装载质量（t） | 5000以内 | 5000 | 230 | 43.48 |
| 139 | 1887 |  |  | 6000以内 | 6000 | 230 | 52.17 |
| 140 | 1890 | 自航式工程驳船 | 装载质量（t） | 800t以内 | 800 | 230 | 13.91 |
| 141 | 1891 | 泥浆船 | 容量（m3） | 1000以内 | 1600 | 230 | 27.83 |
| 142 | 1892 | 打桩船 | 桩架高度（m） | 60以内 | 250 | 220 | 4.55 |
| 143 | 1893 |  |  | 80以内 | 500 | 220 | 9.09 |
| 144 | 1894 |  |  | 1000以内 | 650 | 220 | 11.82 |
| 145 | 1900 | 起重船 | 旋转扒杆 | 提升质量（t） | 100以内 | 230 | 210 | 4.38 |
| 146 | 1901 |  |  |  | 130以内 | 250 | 210 | 4.76 |
| 147 | 1902 |  |  |  | 180以内 | 500 | 210 | 9.52 |
| 148 | 1903 |  |  |  | 350以内 | 650 | 210 | 12.38 |
| 149 | 1904 |  | 固定扒杆 | 提升质量（t） | 60以内 | 150 | 210 | 2.86 |
| 150 | 1905 |  |  |  | 100以内 | 230 | 210 | 4.38 |
| 151 | 1906 |  |  |  | 150以内 | 260 | 210 | 4.95 |
| 152 | 1907 |  |  |  | 200以内 | 450 | 210 | 8.57 |
| 153 | 1908 |  |  |  | 300以内 | 620 | 210 | 11.81 |
| 154 | 1909 |  |  |  | 500以内 | 1100 | 210 | 20.95 |
| 155 | 1910 |  |  |  | 600以内 | 1450 | 210 | 27.62 |
| 156 | 1911 |  |  |  | 2500以内 | 3450 | 210 | 82.14 |
| 157 | 1912 |  |  |  | 2600以内 | 3500 | 210 | 83.33 |
| 158 | 1913 | 混凝土搅拌船 | 生产能力（m3/h） | 100以内 | 500 | 220 | 9.09 |
| 159 | 1914 |  |  | 120以内 | 600 | 220 | 10.91 |
| 160 | 1915 |  |  | 150以内 | 800 | 220 | 14.55 |
| 161 | 1916 | 抛锚船 | 功率（kW） | 240以内 | 165 | 230 | 2.15 |
| 162 | 1917 |  |  | 373以内 | 250 | 230 | 4.35 |
| 163 | 1918 |  |  | 522以内 | 350 | 230 | 6.09 |
| 164 | 1919 | 机动艇 | 功率（kW） | 123以内 | 85 | 230 | 1.11 |
| 165 | 1920 |  |  | 198以内 | 135 | 230 | 1.76 |
| 166 | 1986 | 工程修理车 | 功率（kW） | 70以内 | 4 | 180 | 1.33 |
| 167 | 1987 |  |  | 90以内 | 5 | 180 | 1.67 |

附录表2                                           公路养护设备配备调查表

| 管养单位 |  | 养护公路等级 |  | 路面类型 |  | 里程 |  | 地形 |  | 气候条件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 已有设备 | 在满足正常养护状况下需补充设备 |
| 序号 | 名称 | 型号或规格 | 数量 | 购置年 | 序号 | 名称 | 型号或规格 | 数量 | 预计价格 |
| 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |