附件：

吉林省《公路基本建设工程概算、预算编制办法》补充规定

为加强我省公路基本建设工程的造价管理，统一全省公路基本建设工程造价的编制原则，结合我省公路建设市场和施工企业实际情况，特制定如下补充规定。

一、概、预算文件的组织及要求

概、预算文件是由封面及目录，概、预算编制说明及全部概、预算计算表格组成。概、预算文件按不同的需要分为两组：甲组文件为各项费用计算表；乙组文件为建筑安装工程费各项基础数据计算表。甲、乙组文件应分别出版排册。甲组文件与工程主体排册，乙组文件单独排册。甲、乙组文件扉页的次页格式如下：

1、甲组文件扉页的次页格式

×阶段初步（施工图）设计概算（预算）

全长   公里

第  册  共  册

编制：（签字并加盖资格印章）

复核：（签字并加盖资格印章）

（编制单位）

年  月  日

2、乙组文件扉页的次页格式

×阶段初步（施工图）设计概算（预算）

全长   公里

概算（预算）乙组文件

第  册  共  册

编制：（签字并加盖资格印章）

复核：（签字并加盖资格印章）

（编制单位）

年  月  日

二、取费等级划分：按公路等及工程复杂程度分为三个级别。

其划分标准见表一：

表一

| 工程类别及规模 | 取费等级 |
| --- | --- |
| 高速公路、一级公路 | 一级 |
| 二级公路 | 二级 |
| 三、四级公路 | 三级 |

注：独立大、中桥、隧道，技术复杂大桥，长大隧道（L≥1000米）按一级取费。

三、直接费

（一）人工费

人工费系指列入概、预算定额的直接从事建筑安装工程施工的生产工人开支的各项费用。

其工资标准见表二：

表二

| 序号 | 工程所在地 | 工资单价（元/工日） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 延边州、抚松、靖宇、长白 | 21.80 |
| 2 | 省内其他地区 | 21.14 |

人工费单价仅作为编制概、预算的依据，不作为施工企业实发工资的依据。

（二）材料费

材料预算价格由材料原价、运杂费、场外运输损耗、采购及仓库保管费组成。

1、材料原价

材料原价应按实计取。省厅发布的《吉林省公路建设人工、材料及养护机械设备价格》，作为计算预算单价的指导性价格，一般不可突破，如确有突破时需提出依据，审查批准。

2、运杂费

公路、铁路运杂费按省交通厅发布的标准计算，但不作为施工单位与承运单位结算的依据。

（三）施工机械使用费

机械台班单价包括不变费用和可变费用。可变费用中机上人员工资标准按本补充规定执行；动力燃料费按当地的动力物资的工地预算价格计算；养路费及车船使用税按国家及省政府有关规定计算。

四、其他直接费

行车干扰工程施工增加费系指在旧路改造为一级公路。边施工边维持通车，受行车干扰的影响，致使人工、机械效率降低而增加的费用。根据工程实际情况，旧路利用半幅（一侧）加宽改建，行车干扰工程施工增加费费率按“编制办法”规定费率的70%计取。若已计便道，不得再计行车干扰工程施工增加费。

五、现场经费

现场经费系指为施工准备，组织施工生产和管理所需的费用。

（一）临时设施费

取费等级一级的按部颁“编制办法”规定费率取费；取费等级二级、三级的按部颁编制办法规定费率分别乘以0.8和0.6系数取费。

（二）现场管理费

1、现场管理费基本费用

取费等级一级的按部颁“编制办法”规定费率取费；取费等级二级、三级的按部颁“编制办法”规定费率分别乘以0.8和0.6系数取费。

2、现场管理费其他单项费用

（1）主副食运费补贴

取费等级一级的按部颁“编制办法”规定费率取费；取费等级二级、三级的按部颁“编制办法”规定费率分别乘以0.8和0.6系数取费。

（2）职工探亲路费

取费等级一级的按部颁“编制办法”规定费率取费；取费等级二级的按部颁“编制办法”规定费率乘以0.8系数，取费等级三级的不计取此项费用。

（3）职工取暖补贴

总工期短于一年且不在取暖期内施工的项目不计取此项费用。

（4）工地转移费

取费等级一级的按部颁“编制办法”规定费率取费；取费等级二级、三级的按部颁“编制办法”规定费率分别乘以0.8和0.6系数取费。如施工单位不明确，取费等级一级、二级的按省城至工地的里程计算工地转移费，三级的按地（市）首府至工地的里程计算工地转移费。工地转移距离20KM（含20KM）以内时，按部颁“编制办法”50KM费率的50%计算；工地转移距离20～50KM时，费率可内插计算。

六、间接费

（一）企业管理费

取费等级一级的按部颁“编制办法”规定费率取费；取费等级二级、三级的按部颁“编制办法”规定费率分别乘以0.8和0.6系数取费，各取费等级均不扣除上级管理费。

（二）财务费用

取费等级一级的按部颁“编制办法”规定费率取费；取费等级二级、三级的按部颁“编制办法”规定费率分别乘以0.8和0.6系数取费。

七、施工技术装备费、计划利润

取费等级一级的按部颁“编制办法”规定费率取费；取费等级二级、三级的按部颁“编制办法”规定费率分别乘以0.8和0.6系数取费。

八、建设单位管理费

当一个建设项目分段编制概、预算时，应根据建设单位管理段落统一计取建设单位管理费。

九、大型专用机械设备购置费系指技术复杂的特大桥、隧道、高速公路等工程建设中必需购置的大型专用机械设备所发生的费用，通常情况下不列此项费用；情况特殊的应用设计单位详细列出设备采购清单，报经省交通厅批准后，在项目概、预算中列支，由建设单位购买给施工单位使用。

十、交通部和省厅公布的各项费用，原则上为竞争性最高限制费率，是各级交通主管部门控制投资的主要依据和建设单位进行考核的依据，不作为建设单位与承包商结算的依据。

十一、本补充规定未作说明的各项费用，仍按部颁“编制办法”及国家有关规定执行。

# Text boxes

同设计主体文件名称

同设计主体文件名称